## Slide 1: Banc Frein TFS
Rev :25/11/19

## Slide 2
EC1
EC4
Centrale Frein
EC1 fuse 4A
EC4 fuse 20A
72V

## Slide 3
Objectif banc:
  Mesure et enregistrement des signaux EC1/EC4.
  Mesure et enregistrement des pressions centrale.
  Mesure et enregistrement des tensions d’alimentation.
  Affichage des états du systeme.

## Slide 4
Pour EC1
  Entrées reels:
    Capteur position
  Entrées simulées:
    Capteurs de charge (0-10V) ou moyenne ?
    Consigne de frein?
    U.demod (0-10V)?
  Sorties:
    Commande PC1 / PC2
    Defaut capteur charge
    Defaut « discordance »
  Alim:
    Capteur de charge ½ (10V)
    Capteur de position M et P (12V)
    Alim tirroir ±15 M et P
    Courant valve PC M et P (500mA)

## Slide 5
Pour EC4:
  Entrées reels:
    Courant PGO
    Capteur temperature/niveau
  Entrées simulées:
  Sorties:
    Commande moteur
    Commande SV
    Defaut?

## Slide 6: Banc eybens
Mesure:
  Tension & Courant valve SV
  Tension alim PGO + courant
  Frequence moteur + tension + courant
  Courant alim EC4
  Tension d’alim principale
  Courant valve PC(m&p)
  Rapport cyclique
  Frequence modulation
  Tension demodulation
  Tension capteur de charge & tension alim capteur X2 !
  Alim ri (m&p)
  Pression et temperature systeme
  Debit valve PC

## Slide 7: Alim
72V – 12A 864W